## Slide 1: FIREWALL PADA KEAMANAN KOMPUTER
KELOMPOK 6:
Nuraminah moh.fitrah
Lusiana Azis
Nuryati Thalib
Irmawati Djudin
FadilaI.Sangaji

## Slide 2: Pengertian firewall
Firewall adalah sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman atau serangan dari luar. Sederhananya, firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal, seperti internet. Firewall bekerja dengan cara menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan.

## Slide 3: Cara kerja firewall pada keamanan komputer
Firewall bekerja dengan cara menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan ini menentukan jenis data apa yang boleh masuk dan keluar dari jaringan, serta dari mana dan ke mana data tersebut boleh mengalir.
Berikut adalah langkah-langkah dasar cara kerja firewall:
Menyaring paket data: Ketika data masuk atau keluar dari jaringan, firewall akan memecahnya menjadi paket-paket kecil. Setiap paket berisi informasi tentang asal dan tujuan data, jenis data, dan informasi lainnya.
Memeriksa aturan keamanan: Firewall kemudian akan memeriksa setiap paket terhadap aturan keamanan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti alamat IP, port, protokol, dan jenis data.
Menentukan tindakan: Jika paket data sesuai dengan aturan keamanan, firewall akan mengizinkannya masuk atau keluar dari jaringan. Jika paket data tidak sesuai dengan aturan keamanan, firewall akan memblokirnya.
Mencatat aktivitas: Firewall biasanya akan mencatat aktivitasnya, sehingga Anda dapat melihat apa yang terjadi pada jaringan Anda. Hal ini dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan.

## Slide 4: Jenis-jenis feriwall
Aturan berbasis alamat IP: Mengizinkan atau memblokir akses berdasarkan alamat IP sumber atau tujuan.
Aturan berbasis port: Mengizinkan atau memblokir akses berdasarkan port yang digunakan untuk komunikasi.
Aturan berbasis protokol: Mengizinkan atau memblokir akses berdasarkan protokol yang digunakan untuk komunikasi (misalnya, TCP, UDP, HTTP).
Aturan berbasis aplikasi: Mengizinkan atau memblokir akses berdasarkan aplikasi yang mencoba terhubung ke jaringan.

## Slide 5: Manfaat firewall
Meningkatkan keamanan jaringan dari ancaman eksternal.
Melindungi data sensitif dari kebocoran.
Menjaga privasi pengguna.
Membantu mengontrol akses ke aplikasi dan layanan.

## Slide 6: Fitur dan fungsi pada firewall
Berikut ini ada beberapa fitur firewall di antaranya:
Penyaringan paket: Fitur ini memungkinkan firewall untuk menyaring lalu lintas data berdasarkan alamat IP, port, protokol, dan jenis data.
Pemeriksaan status koneksi: Fitur ini memungkinkan firewall untuk melacak status koneksi jaringan dan hanya mengizinkan lalu lintas yang sah.
Berikut ini ada beberapa fungsi firewall di antaranya:
Mencegah akses tidak sah: Firewall dapat memblokir akses dari pihak yang tidak berwenang untuk masuk ke jaringan.
Melindungi dari serangan berbahaya: Firewall dapat memblokir serangan seperti virus, malware, dan Trojan horse.